Pracovní postup pro cvičení

# Stanovení sulfametoxazolu v mléce metodou LC/MS

# Princip stanovení

Sulfametoxazol v mléce je stanoven metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Vzorek je nejprve rozložen kyselou digescí v 5% kyselině trichloroctové a centrifugován. Získaný supernatant je přečištěn pomocí filtrace a stanoven metodou LC/MS. Sulfametoxazol je nejprve separován pomocí izokratické eluce na koloně C18 a následně po ionizaci elektrosprejem analyzován pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie.

- Definice zkratek

- LC/MS – kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

- LC/MS/MS – kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií

- HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie

- TCA – kyselina trichloroctová

# Měřící přístroje a pomocná zařízení

- Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem LC/MS obsahující následující části: kapalinový chromatograf Accela 1250, autosampler PAL, tandemový hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Acces MAX (všechno výrobce ThermoFisher Scientific)

- Generátor dusíku

- Centrifuga

- Předvážky

- Analytické váhy

- Třepačka

- Manifold pro SPE kolonky

- Základní chemikálie

- Sulfametoxazol v kvalitě p.a.

- Kyselina trichloroctová v kvalitě p.a.

- Deionizovaná voda

- Acetonitril v čistotě pro HPLC

- Kyselina mravenčí v čistotě pro LC/MS

- Pracovní roztoky

- 5% roztok kyseliny trichloroctové, připraví se navážením a rozpouštěním kyseliny trichloroctové v neionizované vodě. Skladuje se v uzavřené odměrné baňce v lednici. Trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Zásobní roztok sulfametoxazolu 1mg/l, připraví se navážením a rozpuštěním základní chemikálie sulfametoxazolu v neionizované vodě. Skladuje se v lednici v odměrné baňce, trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Pracovní roztoky sulfametoxazolu o koncentracích 10, 20 a 200 ng/ml, připraví se ředěním zásobního roztoku sulfametoxazolu do 5% roztoku kyseliny trichloroctové, trvanlivost roztoků je 1 měsíc.

- 2% metanol v deionizované vodě, připraví se rozpuštěním 2ml metanolu v 98 ml neionizované vody

- 50% acetonitril v deionizované vodě, připraví se smícháním 50ml acetonitrilu a 50 ml neionizované vody

Poznámka: Studenti pracovní roztoky nepřipravují. Roztoky jsou nachystány před cvičením.

# Příprava vzorku

princip – vzorek mléka je rozložen v 5% kyselině trichloroctové. Takto rozložený vzorek je centrifugován. Získaný supernatant je následně přečištěn na SPE kolonkách.

  - Rozklad vzorku

Půl mililitru vzorku mléka je pipetováno automatickou pipetou do plastové mikrozkumavky. Ke vzorku je přidáno 0,5 ml 5 % kyseliny trichloroctové. Vzorek je následně promíchán na třepačce a ponechán 10 minut stát ve tmě.

Takto rozložený vzorek je následně centrifugován 15 minut při 3000 otáčkách za minutu. Z odstředěného vzorku je pipetováno 0,5 ml supernatantu k následnému přečištění na SPE kolonkách.

  - Přečištění na SPE kolonkách

    - Kondicionace SPE kolonek

Kolonky je před použitím nutno kondiciovat. Na kolonky je nejprve naneseno 0,5 ml metanolu a kolonka je při průtoku cca 2ml/min metanolem propláchnuta. Následně je na kolonku naneseno 0,5ml 5% TCA a kolonka je opět propláchnuta při průtoku 2ml/min. Při průplachu kolonek dbáme na to, aby kolonky nebyly vysušeny a zůstaly pod hladinou kapaliny.

    - Nanesení vzorku na kolonky a eluce interferujících látek.

Na takto kondiciované kolonky je naneseno 0,5 ml vzorku a kolonka je opět propláchnuta při průtoku 2ml/min. Dále je na kolonku naneseno 0,5 ml 2% metanolu a kolonka je propláchnuta do sucha při průtoku 5ml/min.

    - Eluce přečištěného vzorku z kolonek

Na kolonky je nanesen 1ml 50% acetonitrilu a vzorek je následně z kolonek eluován do připravených vialek při průtoku 2ml/min. Takto přečištěný vzorek je použit pro stanovení na LC/MS.

  - Příprava standardu

Do 2ml skleněných vialek pipetujeme automatickou pipetou předem připravené pracovní roztoky standardu sulfametoxazolu.

- Stanovení na přístroji LC/MS

princip – přečištěný vzorek je separován na koloně C18 pomocí izokratické eluce rozpouštědlem voda/acetonitril (50/50). Separovaný vzorek je následně desolvatován a ionizován pomocí ionizace elektrosprejem. Vzniklé ionty jsou následně analyzovány pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie na iontovém přechodu 461/426.

  - Uvedení přístroje do chodu

Před samotnou analýzou je nutné uvézt hmotnostní spektrometr z režimu standby do chodu. Nejprve klikneme na ikonku Shortcut to TSQTune, která je umístěna na ploše operačního systému. Následně klikneme na ikonku        čímž dojde k uvedení hmotnostního spektrometru do chodu. Přístroj necháme 3 minuty stabilizovat.

  - Provedení analýzy

Po uvedení přístroje do chodu zapneme program Xcalibur pomocí ikony umístěné na ploše. V programu Xcalibur klikneme na ikonku  a v menu File dáme vytvořit new sequence.  V aktivovaném okně New Sequence Template vybereme v dialogovém okénku Path pomocí tlačitka Browse místo na disku, kde budou ukládány výsledky. V dialogovém okénku Instrument Method vybereme pomocí tlačítka Browse měřící metodu sulfametoxazol, která je umístěna v následujícím podadresáři.(Xcalibur/Methods/Sulfametaxazol). V dialogovém okénku Number of samples zvolíme příslušný počet vzorků. Stiskneme tlačítko OK.

V nově vytvořené tabulce pojmenujeme ve sloupci File Name vzorky. Ve sloupci Inj Vol vložíme objem dávkovaného vzorku 10ul. Dále vložíme připravené vialky se standardy a vzorky do horní zásuvky autosampleru, do prvního zásobníku na vialky, tak aby nejnižší standard byl umístěn v pozici č. 1 a za ním následovaly další standardy a vzorky.

Kliknutím na ikonku  spustíme samotnou analýzu.

  - Vyhodnocení výsledků

Po ukončení analýz klikneme na poslední sloupec tabulky a vložíme procesní metodu sulfametoxazol, která je umístěna v podadresáři (Xcalibur/Methods/Sulfametoxazol). Pro jednotlivé standardy zvolíme příslušné koncentrační úrovně1, 2, 3. Dále klikneme na ikonku  čímž dojde k výpočtu výsledků.

Následně otevřeme modul Quan Browser, otevřeme příslušnou sekvenci výsledků a odečteme výsledné hodnoty koncentrací sulfametoxazolu.

- Výpočet koncentrace sulfametoxazolu

Konečnou koncentraci sulfametoxazolu v mléce (μg/l) vypočítáme podle následujícího vzorce:

Kde:

- c1 je konečná koncentrace sulfametoxazolu v mléce (μg/l)

- c2 je koncentrace naměřená přístrojem LC/MS (μg/l)

- x1 je faktor ředění (4)

- V1 je výtěžnost metody (0,71)

Následně vztáhneme koncentraci na hmotnost a vyjádříme ji v mg/kg podle vzorce:

Kde:

- 	c3 je koncentrace sulfametoxazolu vyjádřená v mg/kg

-	c1 je koncentrace sulfametoxazolu vyjádřená v mg/l

-	ρ   je hustota mléka (1,035 kg/l)

Výsledek se uvede včetně nejistoty metody. Pokud pomocí analýzy žádný sulfametoxazol nestanovíme, uvedeme do výsledku méně než mez detekce metody.

-  	mez detekce: 0,154 μg/kg mléka

-	nejistota metody: 4,8 %