Pracovní postup pro cvičení

Stanovení Amprolia ve vejcích metodou LC/MS

# Princip stanovení

- Amprolium ve vejcích je stanoveno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Vzorek je nejprve rozložen kyselou digescí v 5% kyselině trichloroctové a centrifugován. Získaný supernatant je přečištěn pomocí filtrace a stanoven metodou LC/MS. Amprolium je nejprve separováno pomocí izokratické eluce na koloně C18 a následně po ionizaci elektrosprejem analyzován pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie.

- Definice zkratek

- LC/MS – Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

- LC/MS/MS – kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií

- HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie

- TCA – kyselina trichloroctová

# Měřící přístroje a pomocná zařízení

- Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem LC/MS obsahující následující části: Kapalinový chromatograf Accela 1250, autosampler PAL, tandemový hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Acces MAX (všechno výrobce ThermoFisher Scientific)

- Generátor dusíku

- Centrifuga

- Předvážky

- Analytické váhy

- Třepačka

- Základní chemikálie

- Amprolium v kvalitě p.a.

- Kyselina trichloroctová v kvalitě p.a.

- Deionizovaná voda

- Acetonitril v čistotě pro HPLC

- Kyselina mravenčí v čistotě pro LC/MS

- Pracovní roztoky

- 5% roztok kyseliny trichloroctové, připraví se navážením a rozpouštěním kyseliny trichloroctové v neionizované vodě. Skladuje se v uzavřené odměrné baňce v lednici. Trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Zásobní roztok amprolia 1mg/l, připraví se navážením a rozpuštěním základní chemikálie amprolium v neionizované vodě. Skladuje se v lednici v odměrné baňce, trvanlivost roztoku je 1 měsíc.

- Pracovní roztoky amprolia o koncentracích 8,9 a 89 ng/ml, připraví se ředěním zásobního roztoku amprolia u do 5% roztoku kyseliny trichloroctové, trvanlivost roztoků je 1 měsíc.

Poznámka: Studenti pracovní roztoky nepřipravují. Roztoky jsou nachystány před cvičením.

# Příprava vzorku

princip – vzorek vejce (žloutek) je rozložen v 5% kyselině trichloroctové. Takto rozložený vzorek je centrifugován. Získaný supernatant je následně filtrován.

  - Příprava standardu

Do 2ml skleněných vialek pipetujeme automatickou pipetou předem připravené pracovní roztoky standardu amprolia.

  - Rozklad a extrakce vzorku

Půl gramu žloutku je pipetováno automatickou pipetou (1ml se započtením ztrát) do plastové mikrozkumavky, která je následně zvážena na analytických vahách a přesná hmotnost je zaznamenána. Ke vzorku je přidán 1 ml 5 %. kyseliny trichloroctové. Vzorek je následně promíchán na třepačce a ponechán 10 minut stát.

Takto rozložený vzorek je následně centrifugován 15 minut při 3000 otáčkách za minutu. Z odstředěného vzorku je pipetováno 0,5 ml supernatantu ke kterému je následně přidáno dalších 0,5 ml TCA.

- Stanovení na přístroji LC/MS

princip – přečištěný vzorek je separován na koloně C18 pomocí izokratické eluce rozpouštědlem voda/acetonitril (80/20). Separovaný vzorek je následně desolvatován a ionizován pomocí ionizace elektrosprejem. Vzniklé ionty jsou následně analyzovány pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie na iontovém přechodu 243,2-150,2m/z.

  - Uvedení přístroje do chodu

Před samotnou analýzou je nutné uvézt hmotnostní spektrometr z režimu standby do chodu. Nejprve klikneme na ikonku Shortcut to TSQTune, která je umístěna na ploše operačního systému. Následně klikneme na ikonku      čímž dojde k uvedení hmotnostního spektrometru do chodu. Přístroj necháme 3 minuty stabilizovat.

  - Provedení analýzy

Po uvedení přístroje do chodu zapneme program Xcalibur pomocí ikony umístěné na ploše. V programu Xcalibur klikneme na ikonku  a v menu File dáme vytvořit new sequence.  V aktivovaném okně New Sequence Template vybereme v dialogovém okénku Path pomocí tlačitka Browse místo na disku, kde budou ukládány výsledky. V dialogovém okénku Instrument Method vybereme pomocí tlačítka Browse   měřící metodu amprolium, která je umístěna v následujícím podadresáři.(Xcalibur/Methods/Amprolium). V dialogovém okénku Number of samples zvolíme příslušný počet vzorků. Stiskneme tlačítko OK.

V nově vytvořené tabulce   pojmenujeme ve sloupci File Name vzorky. Ve sloupci Inj Vol vložíme objem dávkovaného vzorku 10ul. Dále vložíme připravené vialky se standardy a vzorky do horní zásuvky autosampleru, do prvního zásobníku na vialky, tak aby nejnižší standard byl umístěn v pozici č.1 a za ním následovaly další standardy a vzorky.

Kliknutím na ikonku  spustíme samotnou analýzu.

  - Vyhodnocení výsledků

Po ukončení analýz klikneme na poslední sloupec tabulky a vložíme procesní metodu amprolium, která je umístěna v podadresáři (Xcalibur/Methods/Amprolium). Pro jednotlivé standardy zvolíme příslušné koncentrační úrovně1, 2, 3. Dále klikneme na ikonku  čímž dojde k výpočtu výsledků.

Následně otevřeme modul Quan Browser, otevřeme příslušnou sekvenci výsledků a odečteme výsledné hodnoty koncentrací amprolium.

- Výpočet koncentrace amprolia

Konečný absah amprolia ve vejcích (μg/kg) vypočítáme podle následujícího vzorce:

Kde:

- c1 je konečná koncetrace amprolia ve vejcích (ng/g)

- c2 je koncentrace naměřená přístrojem LC/MS (ng/ml)

- x1 je faktor ředění (2)

- m1 je navážka (g)

Výsledek se uvede včetně nejistoty metody. Pokud pomocí analýzy žádný amprolium nestanovíme, uvedeme do výsledku méně než mez detekce metody.

-  	mez detekce: 0,59 μg/kg

-	nejistota metody: 5,6%