MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE IV

Restrikční reakce s PCR produktem, elektroforéza DNA, vizualizace a hodnocení PCR produktu, ukázka sekvenace DNA

# TEORIE

# Princip: K určení pohlaví u ptáků se využívá gen CHD (Chromo-Helicase-DNA binding gene), 
který kóduje protein, jež reguluje aktivaci transkripce na úrovni chromatinu. Tento gen je u ptáků lokalizován na pohlavních chromozomech.

# Samčí pohlaví je u ptáků homogametické s pohlavními chromozomy ZZ.

# Samičí pohlaví je heterogametické s pohlavními chromozomy ZW.

Pomocí PCR je namnožena DNA odpovídající části genu na chromozomu W (CHD-W) a na chromozomu Z (CHD-Z). PCR produkt je štěpen pomocí restrikční endonukleázy (restriktázy) Hae III (izolované z bakterie Haemophilus aegyptius) v restrikčním místě:

5‘-GG↓CC-3‘

3‘-CC↑GG-5‘

# PCR produkt genu CHD-Z toto místo obsahuje, proto dojde působením enzymu k odštěpení fragmentu DNA, zatímco PCR produkt genu CHD-W se enzymem neštěpí. Fragmenty jsou separovány pomocí gelové elektroforézy, vizualizovány pod UV zářením a vyhodnoceny.

# Gelová elektroforéza a vizualizace DNA

Gelová elektroforéza slouží pro separaci různě dlouhých fragmentů DNA. Principem gelové elektroforézy je pohyb záporně nabitých molekul DNA v elektrickém poli směrem k anodě. Elektroforetická pohyblivost je nepřímo úměrná velikosti DNA. Elektroforéza se provádí ve vhodném nosiči, nejčastěji v gelu tvořeném agarózou či polyakrylamidem. Ve cvičení bude použita agaróza.

Agarózový gel se připravuje v různé hustotě (udávané v % práškové agarózy). Agaróza se rozpouští v pufru, který je také obsažen v elektroforetické vaně jako elektrolyt. Ve cvičení bude použit TBE pufr obsahující Tris. kyselinu boritou a EDTA. Vzorky se nanáší do jamek v gelu, které byly vytvořeny pomocí tzv. hřebínku.

Pro odhad velikosti pozorovaných DNA fragmentů se do jedné jamky gelu nanáší tzv. 
velikostní marker (standard, DNA ladder/žebřík) o definované velikosti jednotlivých fragmentů.

Zatížení DNA (klesne do jamky v gelu) a migrace DNA v gelu jsou zajištěny přidáním tzv. nanášecího neboli vkládacího pufru, který je tmavě zbarvený a je tak umožněna kontrola vložení PCR produktu do příslušné jamky a také migrace v gelu.

Pro vizualizaci DNA se používá značení barvivem, které váže DNA, např. ethidiumbromid nebo barvivo typu SYBR Green (SYBR Save Stain). Na cvičení bude použit SYBR Green.

# PRAKTICKÉ PROVEDENÍ

# Restrikční reakce:

  - Napipetujte 1,2 μl směsi restriktázy Hae III a aktivačního pufru do nové označené PCR zkumavky (0,2 ml).

  - Napipetujte (novou špičkou s filtrem) 10 μl  PCR produktu.

  - Vložte do termocykleru při teplotě 37°C na 45 min.

Příprava 1,5% agarózového gelu:

Připraví se jeden agar pro všechny studenty ve cvičebně.

  - Do baňky typu Erlen odvažte 1,5 g agarózy.

  - Skleněným válcem odměřte 100 ml TBE pufru, přidejte do baňky kroužením promíchejte

  - Dejte baňku do mikrovlnné trouby a vařte při teplotě nastavené na maximální ohřev po dobu
2 minut (jakmile začne obsah kádinky bublat, přerušte ohřev a promíchejte obsah kádinky
 v ruce s nasazenou rukavicí).

  - Po 2 minutách ohřevu vyjměte baňku z mikrovlnné trouby a opatrně ji ochlaďte pod tekoucí vodou o teplotě 60 °C (teplota, kdy několik sekund udržíme kádinku přiloženou ke hřbetu 
ruky).

  - Napipetujte (novou špičkou) 10 μl SYBR Save stain (10 tis. krát koncentrovaný roztok) 
a v ruce promíchejte.

  - Připravte si nalévací vanu a přelijte do ni rozehřátý agar z baňky do výšky minimálně 8 mm.

  - Do vany vložte hřebínek a špičkou od pipety odstraňte případné bubliny v gelu.

  - Agar ztuhne asi po 30 minutách.

Horizontální gelová elektroforéza:

- Po ztuhnutí gelu, vyjměte hřebínek a zalijte vanu TBE pufrem, tak aby byl celý gel ponořený.

- Do jamky v gelu naneste (novou špičkou) opatrně 11 μl vzorku tj. PCR produktu
 po restrikční analýze (je třeba manipulovat s pipetou opatrně ať neprotrhnete gel). Každý nanáší svůj vzorek.

- Do jedné z jamek v gelu (nejlépe do prostřední) naneste 3 μl velikostního markeru.

- Do poslední jamky v gelu naneste 10 μl směsného vzorku PCR produktu (směsný vzorek PCR produktu připravíte smícháním všech vzorků ve cvičebně).

- Zapojte elektroforetickou vanu do zdroje a pusťte elektrický proud při konstantním napětí 
120 V po dobu 25 minut.

- Po ukončení elektroforézy přemístěte gel na UV-transluminátor a pod UV zářením odečtěte výsledek. V rámci bezpečnosti je třeba pozorovat gel přes plastový kryt.

# VYHODNOCENÍ

# U samičího pohlaví: (ZW) se na gelu objeví 2 pruhy (bandy). Jeden větší, který odpovídá neštěpenému CHD-W (o stejné velikosti jako neštěpený PCR produkt) a druhý  menší asi o 50 bp (párů bazí).

# U samčího pohlaví: dojde ke štěpení CHD-Z a na gelu se objeví jeden pruh o menší velikosti.

# Obr. Výsledek gelové elektroforézy: 1 – samec, 2 – samec, 3 – samice, 4 – samice, 5 – velikostní marker.

Sekvenátor a sekvenování DNA:

Než proběhne restrikční reakce (nebo gelová elektroforéza) navštivte Laboratoř sekvenční analýzy na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, kde se seznámíte s osmikapilárovým automatickým sekvenátorem (Beckman Coulter CEQ 8000), který slouží ke stanovení sekvence DNA na principu separace fragmentů DNA syntetizovaných terminační enzymovou Sangerovou metodou.

Toto cvičení je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

# Text boxes

100 bp

200 bp

300 bp

400 bp

500 bp

1

3

2

4

5