STANOVENÍ METHEMOGLOBINU (MetHb)

PRINCIP metody:

Absorpční křivka methemoglobinu vykazuje charakteristický vrchol při 630 nm. Převedením methemoglobinu na methemoglobinkyanid (působením kyanidu draselného) tento vrchol zmizí. V jedné části vzorku (A) se převede veškerý hemoglobin ferrokyanidem draselným na methemoglobin, který po přídavku kyanidu draselného přejde na methemoglobinkyanid.

V druhé části vzorku (B) se převede na methemoglobinkyanid pouze ten methemoglobin, který byl původně ve vzorku přítomen. Rozdíl absorbancí při 630 nm je přímo úměrný koncentraci methemoglobinu.

PRACOVNÍ POSTUP:

Do 5 ml destilované vody ve zkumavce se odměří 0,2 ml krve. Odstředí se při 3000 ot./min po dobu 10 minut, vodní hemolyzát  se stáhne polyethylenovou pipetou do zásobní zkumavky.

SCHÉMA POSTUPU:

Zkumavka                                                                      A                                        B

Vodní hemolyzát                                                                 1,5  ml                                     1,5ml

Fosfátový pufr                                                                    1,5  ml                                     1,5 ml

Roztok ferrikyanidu draselného                                         1 kapka                                       -

Destilovaná voda                                                                  -                                           1 kapka

Změřit absorbanci proti dest. vodě při 630 nm                 M1                                                N1

Roztok kyanidu draselného                                               1 kapka                                  1 kapka

Po uplynutí 5 minut změřit absorbanci

proti vodě při 630 nm                                                           M2                                           N2

VÝPOČET:

Methemoglobin v  %

(N1 – N2) * 100                                 [ %]

M1 – M2

Stanovení je možno uskutečnit do 48 hodin po odběru krve. Vzorky je nutno uchovávat při teplotě -3 oC.

Toto cvičení je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.